## Slide 1
CURSO BÁSICO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA
EM SERVIÇOS E PRODUTOS
2021
Governo do Estado do Piauí
Secretaria de Estado da Saúde do Piauí – SESAPI
Superintendência de Atenção Primária à Saúde e Municípios – SUPAT
Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado do Piauí - DIVISA

## Slide 2: CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO SANITARIA EM SERVIÇOS E PRODUTOS
COORDENAÇÃO DE SANEAMENTO

## Slide 3: Portaria de Consolidação nº 05 CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS SOBRE AS AÇÕES E OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

## Slide 4: PORTARIA Nº 2914/2011 - MS
ANEXO XX
DO CONTROLE E DA VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E SEU PADRÃO DE POTABILIDADE (Origem: PRT MS/GM 2914/2011)

## Slide 5: PORTARIA Nº 2914/2011 - MS
Art. 2º
Água destinada ao consumo humano pode ser proveniente do sistema de abastecimento e solução alternativa
Art. 3º
Água destinada ao consumo humano é objeto de controle e de vigilância da qualidade da água.
Art. 4º
Toda água destinada ao consumo humano proveniente de solução alternativa individual, está sujeita à vigilância da qualidade da água.

## Slide 6: COMPETE AO MUNICIPIO:
Cadastrar as diferentes formas de abastecimento de água:
Sistemas de abastecimento de água – SAA;
Soluções alternativas coletivas – SAC;
Soluções alternativas individuais – SAI.
Monitoramento da qualidade da água

## Slide 7: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA - SISAGUA
Atualizar o Banco de Dados com informações importantes sobre os sistemas de água.
Visando analisar e avaliar a Qualidade da Água com objetivo de possibilitar melhor Planejamento das Ações de Vigilância no âmbito do SUS.

## Slide 8: RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA
Controle
Vigilância
RESPONSÁVEL
PELO
FORNECIMENTO
DE ÁGUA
SETOR SAÚDE

## Slide 9: AGENTES POLUIDORES DA ÁGUA
Matéria orgânica
Esgotos domésticos
Agentes patogênicos
Agrotóxicos
Metais pesados, etc.

## Slide 10: A ÁGUA PODE AFETAR A SAÚDE DO HOMEM DE DIVERSAS MANEIRAS
Ingestão direta
Preparação de alimentos
Higiene pessoal
Agricultura
Higiene do ambiente
Processos industriais ou nas atividades de lazer

## Slide 11: TECNOLOGIA DE TRATAMENTO
TRATAMENTO DOMICILIAR
Ferver ou Filtrar
TRATAMENTO CONVENCIONAL
Estação de Tratamento de Água - ETA
CLORADOR DE PASTILHAS
Poços

## Slide 12
RESERVATÓRIOS/CAIXAS DE ÁGUA:
São sempre um ponto susceptível de contaminação no sistema de distribuição da água;
Protegidos com estrutura adequada;
Limpeza e desinfecção devem ser realizadas periodicamente;
Notes: 12

## Slide 13
Rua 19 de Novembro, 1865 – Primavera – Fones: (086) 3216-3660 /3216-3662 – CEP: 64002-570 Teresina – Piauí
MONITORAMENTO DA
QUALIDADE ÁGUA

## Slide 14
COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA
Rua 19 de Novembro, 1865 – Primavera – Fones: (086) 3216-3660 /3216-3662 – CEP: 64002-570 Teresina – Piauí
Embalagens: sacos ou potes estéreis
Equipamentos de Proteção Individual

## Slide 15
COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA
Rua 19 de Novembro, 1865 – Primavera – Fones: (086) 3216-3660 /3216-3662 – CEP: 64002-570 Teresina – Piauí
A amostra deve ser refrigerada
Termo de coleta;
Obs.: O tempo entre a coleta e o recebimento no laboratório não deverá exceder 22h para águas tratadas, 12h para águas não tratadas e 6h para águas muito poluídas.

## Slide 16: ANÁLISES
MICROBIOLÓGICA
Bolsas estéreis com pastilhas de Tiossulfato de Sódio, cuja finalidade é neutralizar o cloro presente na amostra.
FÍSICO-QUÍMICO
Deve ser realizada sempre após a coleta para analise físico-químico.

## Slide 17: SISTEMA ALTERNATIVO COLETIVO
OPERAÇÃO CARRO – Art. 15 do Anexo XX

## Slide 18
Art. 15 - Compete ao responsável pelo fornecimento de água para consumo humano por meio de veículo transportador:
I - garantir que tanques, válvulas e equipamentos dos veículos transportadores sejam apropriados e de uso exclusivo para o armazenamento e transporte de água potável;
II - manter registro com dados atualizados sobre o fornecedor e a fonte de água;
III - manter registro atualizado das análises de controle da qualidade da água, previstos nesta Portaria;
IV - assegurar que a água fornecida contenha um teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 mg/L;
V - garantir que o veículo utilizado para fornecimento de água contenha, de forma visível, a inscrição "ÁGUA POTÁVEL" e os dados de endereço e telefone para contato.

## Slide 19: OBJETIVO
INSPECIONAR OS TANQUES DOS CAMINHÕES PIPAS;
EMITIR DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS CAMINHÕES;
ORIENTAR QUANTO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO TANQUE.

## Slide 20: MONITORAMENTO DA ÁGUA DO CARRO PIPA
Responsabilidade
Proprietário do Transporte
Documentação
Motorista deve estar com cópia do lauda da análise de água

## Slide 22: CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Endereço: Rua 19 de Novembro, 1865, Bairro: Primavera, Teresina - Piauí
Fone: (86) 3216-3662 / 3216-3664
Homepage: www.saude.pi.gov.br/divisa
SISVISA: www.sisvisa.pi.gov.br
E-mail: visapiaui@yahoo.com.br
@vigilanciasanitaria_pi